## Slide 1: Mct2 Automation
Notes: 1
1
1
1

## Slide 2: Cédric Lenoir
Cedric.Lenoir@hevs.ch
Keyword
PackML
OMAC

## Slide 3: States of a machine (Unit)
Main switch is power of
Machine is running
?
https://www.mikron.com/de/automation-solutions/solutions/assembly-solutions/
https://www.mikron.com/de/automation-solutions/solutions/integrated-solutions/
Notes: Demander aux étudiant de me fournir 3 exemples. Sur Power Point

## Slide 4: Why PackML ?

## Slide 5: Why to use PackML ?
omac corporate members
omac documents

## Slide 6: PackML revu en 2022
https://www.isa.org/products/isa-tr88-00-02-2022-machine-and-unit-states-an-imp?utm_source=Newsletters&utm_medium=OMAC&utm_term=20230125

## Slide 7: Use cases
Source: www.crossmuller.com.au
Source: www.copadata.com
Source: www.sapal.ch

## Slide 8: Machine / Unit
Une Unit / machine est définie comme un ensemble d'équipements physiques et de fonctions de commande qui exécutent une ou plusieurs fonctions de traitement majeures. Une unité / machine peut être une seule machine ou un sous-ensemble d'une ligne d'emballage entière.
Une Unit / machine est définie fonctionnellement ou physiquement via une interface unité / machine commune. Le gestionnaire d'état de l'interface PackML fournit une interface de communication unique entre les HMI ou autre système de commande externe et l'unité / la machine, comme illustré à la Figure « One Unit ».

## Slide 9: Unité Machine
Tips: Une interface PackML est définie pour chaque partie d'une unité qui gère un produit spécifique. Une Unit / machine ne peut traiter qu'un seul ordre de fabrication à la fois.
Par exemple, une unité / machine peut avoir 3 contrôleurs d'entraînement internes mais est perçue comme une Unit / machine à partir d'une situation d'utilisateur et d'un accès opérateur.
Par exemple, un dépalettiseur peut être constitué de convoyeurs d'alimentation, d'un robot, de convoyeurs de sortie et est considéré comme une unité / machine, comme le montre la figure PackML Machine (slide suivant).
Dans les exemples ci-contre, les unités sont définies par leur HMI
Source: www.mikron.com

## Slide 10: A Pack ML machine made of different Equipment Modules
Image is not a strict representation of the diagram. This is a palletizer.

## Slide 11
Use Case: State Machine of vertical axis
Source: www.jennyscience.ch
Notes: 11
11
11
11
11

## Slide 12: Use case State Machine for Mobile Hydraulic
Source: www.boschrexroth.com

## Slide 13: The PackML interface State Model
Notes: Montrer l’intérêt du Wait State et du Acting State

## Slide 14: The PackML State Machine
Notes: Quels sont les états «obligatoires»

## Slide 15: Suppression d’états
Selon les implémentations, il est possible de désactiver certains états, parmi lesquels Complete, Completing, Suspending, Suspended, Unsuspending, Holding, Held et Unholding, notamment en mode manuel.
Certaines implémentations, comme Siemens, permettent de configurer les états actifs.
Dans le plus simple cas, uniquement les états Stopped et Execute sont implémentés.
De manière générale, tous les états Acting peuvent être supprimés.

## Slide 16: The Minimum State Machine
Notes: Quels sont les états «obligatoires»

## Slide 17: The Minimum State Machine
Notes: Quels sont les états «obligatoires»

## Slide 18: Why standard states ?
Source: opcconnect.opcfoundation.org

## Slide 19: Overall Equipment Effectiveness

## Slide 20: Held vs Suspended

## Slide 21: Aborted
State Type: Wait
Use case:
Etat initial de la machine.
Les «énergies» ne sont pas actives, pas de pression sur les cylindres, pas de courant dans les moteurs.

## Slide 22: Clearing
State Type: Acting
Use case:
On met les cylindre sous pression, on met les moteurs sous couple.

## Slide 23: Stopped
State Type: Wait
Use case:
La machine est en état sécurisé contrôlé.
Les énergies sont présentes, mais on garantit qu’aucun mouvement ne puisse être exécuté.

## Slide 24: Resetting
State Type: Acting
Use case:
On place tous les éléments mobiles en position initiale.

## Slide 25: Idle
State Type: Wait
Use case:
La machine est prête au démarrage.

## Slide 26: Starting
State Type: Acting
Use case:
Selon les contextes, il peut être nécessaire que certains éléments doivent être synchronisés depuis leur état initial. Par exemple les différents axes.
Second exemple, un machine outil, il faudra un certain temps pour que la broche à haute vitesse (exemple 60’000 rpm) atteigne sa vitesse de travail.

## Slide 27: Execute
State Type: Dual
Use case:
C’est l’état de production standard de la machine.
Dual, parce que, selon le cas, la même séquence «acting» – «wait» se répète en boucle.

## Slide 28: Holding
State Type: Acting
Use case:
Un cylindre ne parvient pas en position dans le temps imparti et déclenche une alarme.
Cette alarme interrompt le cycle de production.

## Slide 29: Held
State Type: Wait
Use case:
La machine «attends» une intervention de l’opérateur pour redémarrer la machine.

## Slide 30: Unholding
State Type: Acting
Use case:
Redémarrage de la machine grâce à une commande «Unhold» de l’opérateur.

## Slide 31: Suspending
State Type: Acting
Use case:
Dans une unité qui visse des bouchons sur des bouteilles, le magasin de bouchon est vide. La machine s’arrête temporairement et déclenche un signal pour informer l’opérateur.

## Slide 32: Suspended
State Type: Wait
Use case:
La machine attend que l’événement ayant déclenché le «Suspend» ait disparu.

## Slide 33: Unsuspending
State Type: Acting
Use case:
La machine détecte de nouveaux bouchons dans le magasin, elle redémarre automatiquement sans intervention de l’opérateur.

## Slide 34: Completing
State Type: Acting
Use case:
Une machine de mise en bouteilles a rempli un lot de 2500 bouteilles de fendant. Il faut procéder à un cycle de rinçage avant de passer à un lot de pinot noir.
Source: www.lenouvelliste.ch

## Slide 35: Complete
State Type: Wait
Use case:
La machine a terminé un batch. Elle reste dans un état statique avant de pouvoir démarrer un nouveau batch.
Source: www.lenouvelliste.ch

## Slide 36: Stopping
State Type: Acting
Use case:
Il est nécessaire d’ouvrir la porte de la machine pour une intervention. Tous les éléments mobiles sont arrêtés de manière contrôlée. Tant que la machine sera encore dans l’état «stopping», la porte restera verrouillée.
.

## Slide 37: Aborting
State Type: Acting
Use case:
Arrêt d’urgence. Selon la spécification de la sécurité, la machine a «un certain temps» pour immobiliser tous les éléments avant que le relais de sécurité ne déconnecte l’alimentation en air comprimé et l’alimentation électrique des moteurs.
L’état «aborting» est sans doute l’état le plus critique à gérer !
Source: www.lenouvelliste.ch

## Slide 38: PackML & V Diagram

## Slide 39: Workshop «Start a car» (1)
Create a UML state machine diagram
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-uml-state-machine-diagram-8a681a4d-cf9d-4f57-af07-e91323606366
Utiliser Microsoft Visio (ou un autre) pour modéliser les étapes du démarrage d’une voiture.
Etat de départ: moteur arrêté, frein serré.
Etat final: vitesse de croisière à 80 km/h.
Exemple

## Slide 40: Workshop «Start a car» (2)
Start Visio. Or if you have a file open already, click File > New.
In the Search box, type UML state machine.
Select the UML State Machine diagram.
In the dialog box, select the either Metric Units or US Units.
Select Create.
The diagram opens. You should see the Shapes window next to the diagram. If you don’t see it, go to View > Task Panes and make sure that Shapes is selected. If you still don’t see it, click the Expand the Shapes window button on the left.
On the View tab, make sure the check box next to Connection Points is selected. This will make connection points appear when you start connecting shapes.
Now, drag shapes you want to include in your diagram from the Shapes window to the page. To rename text labels, double-click the labels.

## Slide 41: Workshop «Start a car» (3)
Save your work on a PDF document and upload it on «MOODLE» Start_a_Car_FirstName_LastName.pdf.
From your «Start a car» diagram, try to map it on a «PackML» state diagram. That is, from the list of your states, define the equivalent «PackML» state diagram, save your work on a PDF document and upload it on «MOODLE» Start_a_Car_Pack_FirstName_LastName.pdf.

## Slide 42: Merci de votre attention